| МАШИНА МКМ-1903 БЕЗ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАДНИМ ПОВОРОТНЫМ МОСТОМ И 4-ЁХСЕКЦИОННЫМ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ |  |
| --- | --- |
| Машина предназначена для установки полного комплекта оборудования для зимнего и летнего содержания дорог, внутриквартальных территорий и тротуаров по модульному принципу, т.е. на МКМ-1903 монтируется и демонтируется без доработки любое существующее и вновь проектируемое навесное оборудование. Усиленные: шасси, трансмиссия, жёсткая рама; Передняя коробка отбора мощности 13кВт, гидроусилитель руля; Дополнительная система охлаждения двигателя; В салоне установлен пульт управления навесным оборудованием в салоне машины; Оснащена автошинами с большой грузоподъёмностью К-151 R16; Установлены дополнительные средства освещения и обзора, световая и звуковая сигнализация; Радиус разворота 3,2 м.; Возможна модификация машины без поворотного моста. (По согласованию с заказчиком.); МКМ-1903 оформляется на учет по паспорту самоходной машины (ПСМ) в органах Гостехнадзора. |  |
| 812 900 руб.* |  |

| МАШИНА МКМ-1904 БЕЗ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАДНИМ ПОВОРОТНЫМ МОСТОМ, 7-МИ СЕКЦИОННЫМ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СО СРЕДНЕЙ ЩЁТКОЙ |  |
| --- | --- |
| Машина предназначена для установки полного комплекта оборудования для зимнего и летнего содержания дорог, внутриквартальных территорий и тротуаров по модульному принципу, т.е. на МКМ-1904 монтируется и демонтируется без доработки любое существующее и вновь проектируемое навесное оборудование; 7-ми секционный гидрораспределитель позволяет одновременно использовать различные варианты навесного оборудования. Возможность установки средней щётки. Усиленные: шасси, трансмиссия, жёсткая рама; Передняя коробка отбора мощности 26 кВт, гидроусилитель руля; Дополнительная система охлаждения двигателя; В салоне машины установлен пульт управления навесным оборудованием; Оснащена автошинами с большой грузоподъёмностью К-151 R16; Установлены дополнительные средства освещения и обзора, световая и звуковая сигнализация; Радиус разворота 3,2 м.; МКМ-1904 оформляется на учет по паспорту самоходной машины (ПСМ) в органах Гостехнадзора. |  |
| 924 000 руб.* |  |

* - товар отпускается без НДС

| МАШИНА МКМ-1904 БЕЗ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАДНИМ ПОВОРОТНЫМ МОСТОМ, 7-МИ СЕКЦИОННЫМ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ И ГИДРОБЪЁМНОЙ ТРАНСМИССИЕЙ DANFOSS, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СО СРЕДНЕЙ ЩЁТКОЙ |  |
| --- | --- |
| Машина предназначена для установки полного комплекта оборудования для зимнего и летнего содержания дорог, внутриквартальных территорий и тротуаров по модульному принципу, т.е. на МКМ-1904 монтируется и демонтируется без доработки любое существующее и вновь проектируемое навесное оборудование; 7-ми секционный гидрораспределитель позволяет одновременно использовать различные варианты навесного оборудования; гидрообъёмная трансмиссия Danfoss – способствует лёгкому управлению джойстиком и ещё более высокому качеству уборки; возможность установки средней щётки. Усиленные: шасси, трансмиссия, жёсткая рама; Передняя коробка отбора мощности 26 кВт, гидроусилитель руля; Дополнительная система охлаждения двигателя; В салоне машины установлен пульт управления навесным оборудованием; Оснащена автошинами с большой грузоподъёмностью К-151 R16; Установлены дополнительные средства освещения и обзора, световая и звуковая сигнализация; Радиус разворота 3,2 м.; МКМ-1904 оформляется на учет по паспорту самоходной машины (ПСМ) в органах Гостехнадзора. |  |
| 1 339 000 руб.* |  |

Навесное оборудование для МКМ-1903/1904.

| ПЕСКОРАЗБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Оборудование используется для посыпки инертными материалами, гранитной крошкой или антигололедными реагентами. В механизме подачи инертных материалов применен более эффективный шнековый транспортер с ворошителем, гарантирующий равномерную загрузку разбрасывателя и более качественную посыпку обледеневшей поверхности дорог и тротуаров. Расход материалов регулируется в широких пределах (плотность посыпки – 50-500 г/см2); Ширина разбрасывания - 1,5-5.0 метров; Емкость бункера - 1,2 м3; Одной загрузки бункера достаточно для посыпки до 6 км тротуара; Внутри бункер дополнительно обработан антикоррозийным составом; Возможность использования различных реагентов для работы. |  |
| 249 450 руб.* |  |
| ОТВАЛ (ПЛУГ) |  |
| Предназначен для очистки дорог, аэродромов, тротуаров, внутридворовых, внутризаводских территорий от снега, а также для профилирования и сдвига различных сыпучих материалов. Ширина захвата (в рабочем положении) – 1800 мм, в прямом положении – 2000 мм. Защитная техпластина по нижнему краю реборды – 40 мм; Регулировка подъёма и опускания во время движения; Геометрия плуга предохраняет кабину от забрасывания снегом при снегоуборке - при скорости до 40 км/час; Регулируемый угол атаки; Полноповоротный – 35 градусов, влево-вправо. Для крепления на машину необходима навеска. |  |
| 15 700 руб.* |  |
| ЩЕТКА ПЕРЕДНЯЯ С ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ |  |
| Щёточное оборудование, снабжённое двумя колёсными опорами, предназначено для содержания тротуаров, проездов, дворовых территорий, сметания загрязнений с дорожных покрытий. Благодаря цепному приводу обеспечивается более плавное включение агрегата, позволяющее увеличить срок службы щетины; Увеличен крутящий момент; Уменьшенный боковой габарит позволяет работать в труднодоступных местах; Полноповоротное – 35 градусов, влево - вправо; Ширина захвата - 1800 мм, в прямом положении - 2000 мм; Скорость вращения щётки - 300 об./мин.; Возможно принудительное орошение очищаемой поверхности (1,5 – 2 бар.) в случае приобретения комплекта бочек; Возможность установки щёточных дисков диаметром 550 мм разных типов: «Билайн», пропилен, металлические (для уборки льда); Регулируемый угол горизонтального наклона щётки; Возможность поднятия и опускания щётки в рабочее положение во время движения автомобиля; Щётка оснащена дополнительной съёмной передней колёсной опорой для удобства хранения и коммутации с машиной; Колесные опоры предохраняют щётку от повреждения при неравномерном дорожном покрытии. Для крепления на машину необходима навеска. Для обеспечения смачивания щётки во время смёта необходим комплект бочек. |  |
| 112 600 руб.* |  |
| СРЕДНЯЯ ЩЁТКА С ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ |  |
| Предназначена для очистки дорог, тротуаров, внутридворовых, внутризаводских территорий, удобно крепится на машине между передним и задним мостами, эффективно сочетается с другим навесным оборудованием. Благодаря цепному приводу обеспечивается более плавное включение агрегата, позволяющее увеличить срок службы щетины; Полноповоротна – 30 градусов, влево - вправо; Ширина захвата - 1600 мм, в прямом положении - 1770 мм; Скорость вращения щётки - 300 об./мин.; Возможность установки щёточных дисков разных типов диаметром 450 мм - «Билайн», пропилен, металлические (для уборки льда); Возможно принудительное орошение очищаемой поверхности (1,5 – 2 бар.) в случае приобретения комплекта бочек; Возможность поднятия и опускания щётки в транспортное положение во время движения автомобиля на высоту до 250 мм; Щетка защищена резиновым кожухом. |  |
| 123 500 руб.* |  |
| АГРЕГАТ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОЮЩИЙ С КОМПЛЕКТОМ БОЧЕК, ШТАНГОЙ БОКОВОГО ПОМЫВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМ БЫТОВОГО ОТОПЛЕНИЯ |  |
| Агрегат фронтальный моющий предназначен для эффективной мойки тротуаров и внутриквартальных территорий, асфальтобетонных дорожных покрытий, покрытий из тротуарной плитки, полива и орошения газонов, клумб, санитарной очистки мусоросборных камер в многоэтажных домах, очистки систем водоснабжения, отопления и канализации, внутренних инженерных сетей. Ширина рабочей зоны – 2 м; Полноповоротная рейка фронтального моющего агрегата; Комплектуется вертикальными штангами для бокового помыва до 2 метров (по согласованию с заказчиком); Рабочее давление 35-50 бар; Расход воды на фронтальную мойку – 1,5 куб.м. на 5 км.; Оборудован фильтроэлементами и распределителем потоков с манометром; Оснащён помывочным пистолетом, два режима работы: (распыление и моющая струя); Струя пистолета достигает 16 м дальности при 50 бар; расход воды 1,5 куб.м на 1 час непрерывной работы; Штатная возможность независимого подключения 3-х пластиковых ёмкостей с водой или реагентами; Возможность комплектации ПСБО - промывка систем бытового отопления, канализации; (По согласованию с заказчиком); Возможность использования детергентов, реагентов. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМ БЫТОВОГО ОТОПЛЕНИЯ, ПСБО-1903. Предназначено для ликвидации 80% известных аварийных засоров, очистки канализационных и водосточных сетей, струйной мойки различных поверхностей. Особенности оборудования: • надежность; простота конструкции; • функциональное размещение всех важных обслуживающих элементов и инструментов; • постоянное давление насоса при всех рабочих режимах прочистки; • идеально подходит для крупных предприятий, городских и коммунальных служб. КОМПЛЕКТ БОЧЕК. Комплект бочек устанавливается на металлический подрамник. Общая вместимость емкостей – 1.5 м3; Возможность независимого подключения, позволяет использовать комплект с раздельной подачей «вода-шампунь», «вода-реагент». |  |
| 282 200 руб.* |  |
| САМОСВАЛЬНЫЙ КУЗОВ |  |
| Самосвальный кузов используется для перевозки навалочных, сыпучих и иных грузов, имеет три откидных борта. Грузоподъемность до 2 т; Высота погрузки - 1050 мм; Выгрузка назад; Объём кузова с надстроенными бортами- 4,0 м. куб., без надстроенных бортов - 2,0 м. куб. |  |
| 86 900 руб.* |  |
| УСТРОЙСТВО БЫСТРОСЪЕМНОСТИ - ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ. КОМПЛЕКТ 4 ШТУКИ |  |
| Устройство быстросъёмности (подъёмный механизм) упрощает процесс монтажа и демонтажа без доработки любого существующего и вновь проектируемого навесного оборудования. Весь процесс занимает 10-15 минут и осуществляется одним человеком без посторонней помощи. |  |
| 12 850 руб.* |  |
| п/п | Наименование продукции | Стоимость |
|  | Машина МКМ 1903 без навесного оборудования с задним поворотным мостом и 4-ёхсекционным гидрораспределителем | 812 900 руб.* |
|  | Машина МКМ 1904 без навесного оборудования с задним поворотным мостом и 7-мисекционным гидрораспределителем. Предназначена для эксплуатации со средней щёткой. | 924 000 руб.* |
|  | Машина МКМ 1904 без навесного оборудования с задним поворотным мостом и 7-мисекционным гидро-распределителем и гидрообъёмной трансмиссией DANFOSS. Предназначена для эксплуатации со средней щёткой. | 1 339 000 руб.* |
|  | Пескоразбрасывающее оборудование (шнек с ворошителем) | 249 450 руб.* |
|  | Высоконапорная мойка АФМ (в комплекте с бочками, штангой бокового помыва и приспособлением для промывки бытового отопления) | 282 200 руб.* |
|  | Самосвальный кузов | 86 900 руб.* |
|  | Щётка передняя с цепным приводом (без навески) | 112 600 руб.* |
|  | Средняя щетка с цепным приводом | 123 500 руб.* |
|  | Отвал (без навески) | 15 700 руб.* |
|  | Бочки в комплекте с фильтрами и насосом на смачивание щётки | 48 700 руб.* |
|  | Навеска (для крепления передней щётки и отвала) | 40 700 руб.* |
|  | Подъемники механические (комплект) | 12 850 руб.* |
|  | Установка Системы мониторинга «Гранит Навигатор 07 ГЛОНАСС» | 39 800 руб.* |
|  | Установка газового оборудования (ГБО) | Договорная |
|  | Установка кондиционера | Договорная |

Специалисты завода осуществят по желанию клиента профессиональный подбор дополнительного гидродинамического инструмента для строительных, дорожных и аварийных работ!

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Товар отпускается без НДС.

- Гарантийное обслуживание на все оборудование – 1 год.

- Бесплатное обучение сотрудников Вашей организации работе на МКМ-1903/1904, на месте получения автомобиля.

При покупке навесного оборудования отдельно от базового шасси стоимость агрегатов возрастает на 20%.